## Slide 1: významné urbanistické koncepce 19./20. století
Z0136 Územní plánování a urbanismus – podzim 2024

## Slide 2: Osnova
Počátky a první teorie urbanismu
La Ciudad Lineal
Garden Cities + Neighbourhood Unit
Le Corbusier
Broadacre City

## Slide 3: Počátky teorií urbanismu
reakce na problémy měst 19. století
odmítnutí geometrismu půdorysných plánů
nezbytnost hlubšího poznání prostorové a funkční organizace města, řešení:
  kanalizačních soustav a vodovodních sítí (čistírny, vodojemy)
  spádovost uliční sítě
  zkapacitnění ulic
→ první ucelené teorie urbanismu – potlačení umělecké kompozice a důraz na funkční racionalitu

## Slide 4: První teorie urbanismu
Ildefonso Cerdá
  rozšíření Barcelony (Eixample)
  spis Generální teorie urbanizace
    pochopit fungování společnosti ve městech
    „urbanistická funkcionomie“ – průzkumy a rozbory
    kompaktnost města, vyrovnanost životních a zabezpečení zdravotních podmínek
Reinhard Baumeister
  počátky stavebního zákonodárství
Joseph Stübben
Camillo Sitte
většina tehdejších autorů spisů o stavbě měst si uvědomovala odlišnost velkoměst
velkoměsta jako sídla se specifickými potřebami, problémy

## Slide 5
Zdroj: mapy.cz

## Slide 6: lineární město (La Ciudad Lineal)
Artur Soria y Mata
  dopravní komunikace jako osa města
Zdroj: cityeu.wordpress.com

## Slide 7: Ciudad Lineal
Madrid
5 km
Zdroj: mapy.cz

## Slide 8: zahradní město (garden city)
významná koncepce ovlivňující vývoj moderního urbanismu
limity růstu → optimální velikost měst
zelené pásy → životní podmínky
nízké zastavění → prostoupení zahradami
izolované polohy → odlehčení aglomerací
Ebenezer Howard
  decentralizované osídlení mimo centrální město
  plánovaný přesun obyvatelstva a výrobních aktivit z přeplněných měst do měst zahradních
Zdroj: Howard (1902)

## Slide 9: Zahradní město podle E. Howarda
zahradní město mělo být:
  limitováno populační velikostí 32 000 obyvatel
  s odpovídajícím počtem pracovních příležitostí
  s rozsáhlými zelenými pásy pro účely zemědělské, rekreační a omezující nekontrolovatelný růst
  s obecním vlastnictvím pozemků, které by byly pronajímány pro soukromé využití
6 satelitů – dopravní spojení
centrální město s 58 000 ob.
celek = „social city“ s 250 000 ob.

## Slide 10
Zdroj: Howard (1898)

## Slide 13: Letchworth
Asociace zahradních měst (1899)
Zdroj: Britainfromabove.org.uk
Zdroj: architectuul.com
rok 1937

## Slide 14
Zdroj: Fernández (2019)

## Slide 16
Zdroj: mapy.cz

## Slide 17: Welwyn
1920 („new town“ 1948)

## Slide 18
Zdroj: ocw.mit.edu

## Slide 19
Zdroj: mapy.cz

## Slide 20: Hampstead Garden Suburb
1906
Zdroj: Ratcliffe (1914)

## Slide 21: „City Beautiful“ hnutí
Canberra
  Walter Burley Griffin
  1913
Zdroj: pbs.twimg.com

## Slide 22: „City Beautiful“ hnutí
New Delhi
  Edward Lutyens
  1911
Zdroj: pinterest.com

## Slide 23: Ořechovka
inspirace zahradními městy v Anglii
20. léta 20. století
Zdroj: mapy.cz

## Slide 24
Zdroj: mapy.cz
rok 1937

## Slide 25
rok 1937
Zdroj: mapy.cz

## Slide 26: vstup do 20. století
od idyly ničím nerušeného rozvoje (19.st.) k dějinným událostem 20.st.
velkoměsto jako téma (urbanizace, demografický růst)
  řešení ideálního velkoměsta x hledání jiných sídelních forem
Patrick Geddes
  navazující sekvence plánovacího postupu
  regionální kontext a měřítko plánování
  Cities in Evolution (1915)
Plánování sousedství (technické)
Města avantgard

## Slide 27: Neighbourhood unit
tzv. koncept obytného okrsku (příp. sousedské jednotky, mikrorajónu)
měřítko čtvrtě, sousedství → klíč k pohodlnému životu
USA: neplánovaný růst, přelidnění, segregace, automobilismus
Radburn (část New Jersey) – C. Stein a H. Wright (1929)
  „superbloky“ s oddělením pěší dopravy a aut
  „the motor age suburb“
„Regional Plan of New York and Its Environs“ – Clarence Perry (1929)
  sousedství jako soběstačná funkční jednotka
  prostorové rozvržení
  sociální plánování (nikoliv prostorový determinismus)

## Slide 28
Zdroj: Barba (2013), https://arquiscopio.com/

## Slide 29: C. Perry: parametry okrsku
základní vybavenost (těžiště):
  základní škola
  park s hřištěm
  místní obchody
  → 400m / 5 minut chůze
hlavní doprava po obvodu
uvnitř zklidnění dopravy
min. 10 % otevřený prostor
min. velikost 800m x 800m
5-9 tis. obyvatel
Zdroj: Mehaffy et al. (2015)

## Slide 30: Vývoj a dnešní relevance
kritika: adaptace na automobilitu, zónování, malá velikost okrsku
zásadní dopad na urbanistické plánování 20. století
USA, VB, Kanada, Brazílie, Švédsko, Německo (W. Gropius)
  proměna interpretace konceptu → zdůrazňování pocitu sousedství a komunitního života
  formování myšlenek prostorového determinismu v plánování (Nový Urbanismus)
    neodpovídá původní myšlence (C. Perry)
poválečné socialistické země i Sovětský svaz
  technokratický přístup, přepočty plochy (m2) na obyvatele
  „mikrorajón“ pro 5-15 tis. obyvatel (v praxi přes 20)
  teorie malých sousedství x praxe sídlištního urbanismu
zůstává velmi relevantní i dnes

## Slide 31: LE CORBUSIER
Charles-Édouard Jeanneret (CHE)
koncept 3 milionového města
přetížení tradičních forem města
→ rozvolnění
→ výškové stavby
→ nová koncepce ulice
→ land-use segregace
Zdroj: architectuul.com

## Slide 32
Zdroj: thecharnelhouse.org

## Slide 33
Zdroj: design-raven.com
Zdroj: architectuul.com

## Slide 34: broadacre city
teorie „organického města“
  přirozený vývoj – historie, rostlá města, přírodní podmínky
Frank Lloyd Wright (USA)
odmítnutí existence velkoměsta → zachování venkovských hodnot
odmítnutí pravidelných geometrických půdorysných plánů
koncept „broadacre city“
→ dostupnost rozšířením automobilu
→ energetická nezávislost daná elektřinou
→ desurbanizace (rozptyl bydlení i pracovních příležitostí)
→ předvídaný rozvoj telekomunikací a rychlostních komunikací

## Slide 35
Zdroj: franklloydwright.org

## Slide 36
Zdroj: franklloydwright.org